1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
DESCRIPCIÓN

El Conjunto de sensores y actuadores secundaria - avanzado, formado por una amplia gama de sensores y actuadores, orientados a la creación de proyectos de robótica con placas controladoras. Destaca por su compatibilidad con varias placas programables, como la micro:bit y la placa de extensión micro:shield, y las placas programables Keyestudio UNO y ESP32 STEAMakers.

El Conjunto de sensores y actuadores secundaria - avanzado, con una variada selección de elementos electrónicos para el desarrollo de proyectos electrónicos de nivel avanzado. Destaca por su completa compatibilidad con varias placas programables como la micro:bit y la placa de extensión micro:shield, así como las placas programables Keyestudio UNO y ESP32 STEAMakers. Este conjunto ofrece recursos avanzados tanto para los estudiantes como para los profesionales que quieren crear proyectos de programación y robótica con un mayor nivel de complejidad.

1.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
PLACAS CONTROLADORAS Y PLACAS DE EXPANSIÓN

Una placa electrónica o de desarrollo programable es un dispositivo electrónico que cuenta principalmente con un microcontrolador o microchip programable a través de lenguajes de programación. Este microcontrolador puede ejecutar distintas instrucciones a través de la carga y ejecución de programas. La mayoría de placas también disponen de otros componentes como la memoria o los puertos de entrada/salida donde se conectan los sensores y actuadores.

Ejemplos: Arduino, makey makey, raspberry pino, micrio:bit, keyestudio UNO, ESP32 STEAMakers.
Una shield o placa de expansión, es una placa de circuito impreso que se acopla a la placa controladora sin necesidad de conexiones externas. Su función es actuar como una placa complementaria, ampliando las capacidades y funcionalidades de la placa base como puede ser el control de motores, conexión Wi-Fi, Bluetooth o todo tipo de sensores.
Ejemplos: micro:shield, Imagina3DBot, Wappsto:bit Basic.

1.2		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
SENSORES Y ACTUADORES

Un sensor es un componente que recopila información de su entorno o sistema específico y la convierte en una señal que permite ser leída o interpretada por un programa. En este conjunto encontramos varios sensores, como sensores de luz, sensores de temperatura, sensores de movimiento y sensores ultrasónicos. Estos dispositivos permiten medir y reaccionar a cambios en el entorno o sistema. Por ejemplo, un sensor de luz capta la intensidad de la luz ambiental y podría programarse encender una luz cuando el valor de la intensidad sea bajo.

Un actuador es un componente que convierte una señal de entrada en una acción física o en un cambio en el sistema. Ejemplos comunes de actuadores son motores, servomotores (dispositivos que controlan la posición de elementos mecánicos), leds, entre otros. En el contexto de la programación y la robótica, los actuadores son utilizados para manipular físicamente el entorno o sus propios proyectos. Podrías programar un motor para girar en dirección específica o controlar el estado de un led en respuesta a ciertas condiciones del sensor de luz ambiental.
El Conjunto de sensores y actuadores secundaria - avanzado es compatible con la placa de espansión Micro:shield con la placa programable micro:bit, y con las placas controladoras Keyestudio UNO y ESP32 STEAMakers.

1.3		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
TIPOS DE SEÑALES

Los sensores y actuadores pueden ser de dos tipos, en función del tipo de señal con la que trabajen: analógicos o digitales. Aquí tienes una breve explicación de los principales tipos de señales:

Señal Digital:
- Características: Las señales digitales son binarias y sólo pueden tomar dos valores: 0 o 1. Son utilizadas para la transmisión y almacenamiento de información digital.
- Aplicaciones: Son comunes en la lógica digital, tales como interruptores, botones o sensores que emiten señales ON/OFF.

Señal Analógica:
- Características: Las señales analógicas son variables y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. Son utilizadas por representar información de forma más precisa que las señales digitales.
- Aplicaciones: Son comunes en sensores de temperatura, sensores de luz, y otros dispositivos en los que se necesita medir valores variables de forma precisa.
Comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit):
- Características: El I2C es un protocolo de comunicación serie que permite la conexión de múltiples dispositivos a través de un par de hilos: uno para los datos (SDA) y uno para el reloj (SCL). Cada dispositivo tiene una dirección única para identificarlo en la red.
- Aplicaciones: Es común en dispositivos donde se requiere la comunicación entre componentes electrónicos, tales como sensores y actuadores en un conjunto de robótica. Es eficiente y facilita la interconexión entre varios dispositivos.

1.4		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
TIPOS DE CONEXIONES

Podemos encontrar distintos tipos de conexiones entre los componentes del conjunto de sensores y actuadores.

GVS (Ground - Voltaje - Señal):
Ground (GND): Este pin proporciona la referencia eléctrica para el circuito. Se conecta con el común o tierra para establecer una referencia común.
Voltage (V): Este pin proporciona la alimentación eléctrica necesaria para el funcionamiento del dispositivo. Debe conectarse a la fuente de alimentación con la tensión adecuada.
Señal (S): Este pin es utilizado para la transmisión de datos o información. A través de este pin se comunican las señales entre los dispositivos.

1.4		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Sensor de Ultrasonidos (4 pines):

VCC (Voltage): Este pin está conectado a la fuente de alimentación por proporcionar energía al sensor de ultrasonidos.
Trig (Trigger): Este pin es utilizado para iniciar la medida de ultrasonidos. Cuando este pin recibe una señal, el sensor envía una señal de ultrasonidos.
Echo: Este pin recibe la señal de eco de la señal de ultrasonidos. Su duración se correlaciona con la distancia medida por el sensor.
GND (Ground): Este pin está conectado a la referencia, estableciendo una referencia eléctrica común con otros componentes.

Conexión I2C:
La comunicación I2C es un protocolo de comunicación serie que permite la interacción entre dispositivos electrónicos mediante dos hilos principales:
SDA (Datos Serie): responsable de la transmisión de datos entre los dispositivos. Funciona como un canal de comunicación donde se pueden enviar y recibir mensajes (datos).
SCL (Reloj Serie): Este hilo proporciona la señal de reloj que coordina el momento exacto en el que los datos deben ser enviados o recibidas, asegurándose de que todos los dispositivos estén sincronizados.
Además, existen dos hilos adicionales que proporcionan la base para esta comunicación:
VCC (Voltaje): Este hilo suministra la energía necesaria para que los dispositivos puedan operar.
GND (Tierra): Este hilo sirve como referencia eléctrica común para todos los dispositivos, asegurando que la comunicación sea estable.

1.4		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
NIVELES DE TENSIÓN

En la electrónica, los componentes pueden funcionar a diferentes niveles de tensión, tales como 3 voltios (3V) o 5 voltios (5V). Estos niveles no son críticos por sí mismos, pero es importante que los dispositivos estén diseñados para soportar la tensión específica a la que van a operar. Por ejemplo, algunos sensores pueden requerir 3V para funcionar correctamente, mientras que otros pueden necesitar 5V.

Componentes a 3V:
- Muchos sensores y módulos electrónicos operan con una tensión de alimentación de 3 voltios (3V).
- Estos componentes son sensibles y están diseñados para funcionar con menor tensión de alimentación, ofreciendo una respuesta precisa y eficiente.
Componentes a 5V:
- Algunos componentes, como motores y actuadores, pueden requerir una mayor tensión de alimentación, como 5 voltios (5V).
- Estos componentes pueden ser más robustos y necesitar una potencia superior para un funcionamiento óptimo, especialmente en aplicaciones que requieren bastante fuerza mecánica.
Consideraciones importantes:
- Compatibilidad: Es fundamental asegurarse de que los componentes conectados sean compatibles con los niveles de tensión del sistema. Conexiones inadecuadas pueden provocar mal funcionamiento o daño en los componentes.
- Adaptadores de Nivel: En casos de distintos niveles de tensión, los adaptadores de nivel son esenciales para permitir la comunicación segura entre los componentes, asegurando una correcta transmisión de datos.
- Selección de componentes: En el diseño de proyectos, revisar las especificaciones de los componentes es esencial. Cerciorarse de que todos los elementos del circuito operen con los mismos niveles de tensión es clave para evitar conflictos.

2		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Conjunto de sensores y actuadores secundaria - avanzado
Nombre del elemento	Unidades
Sensor de sonido / micrófono	1
Giroscopio y acelerómetro	1
Sensor de CO2	1
Sensor de humedad y temperatura	1
Sensor de presión barométrica	1
LED blanco	1
LED amarillo	1
LED verde	1
LED rojo	1
LED RGB	1
Zumbador	1
Relé	1
Bomba de agua	1
Receptor de infrarrojos y mando	1
Emisor de infrarrojos	1
Pulsador	1
Cables Dupont (30 unidades)	1
Cables GVS	5

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES

Sensor de sonido / Sensor con cabezal MIC, chip LM358D y potenciómetro.	Sensor / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Analógica
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

Giroscopio y acelerómetro / Sensor de velocidad angular de tres ejes y procesador digital / de movimiento. / Gama del giroscopio: / ±250 500 1000 2000 °/s / Rango acelerómetro: / ± 2 ± 4 ± 8 ± 16g	Sensor / Compatible con:
Voltaje / 3-5 V	Tipo de señal / Analógica
	Tipo de conexión / I2C (G-V-SDA-SCL)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Sensor de CO2 / Sensor de gas / CCS811B. / Rango de medida de CO2: 400-8192 ppm.	Sensor / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Analógica
	Tipo de conexión / I2C (G-V-SDA-SCL)

Sensor de humedad y temperatura / Sensor de humedad y temperatura basado en el chip DHT-11. / Rande de temperatura: / 0-50 ºC error de ±2 ºC. / Rango de humedad: / 20-90% RH error de / ± 5%	Sensor / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Analógica
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Sensor de presión barométrica / Rango de medición de presión de aire: 300hPa / ~ 1100hPa (elevación / + 9000 ~ -500m)/Error / ± 1hPa (± 1m)/Precisión de medida de presión de aire: 0.18Pa.	Sensor / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Analógica
	Tipo de conexión / I2C (G-V-SDA-SCL)

LED blanco / Distancia entre pines: 2,54mm	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

LED amarillo / Distancia entre pines: 2,54mm	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

LED verde / Distancia entre pines: 2,54mm	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

LED rojo / Distancia entre pines: 2,54mm	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

LED RGB / Distancia entre pines: 2,54mm	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 4 pines: Green – Red – Blue – / Voltaje (G - R - B - V)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Zumbador / Timbre digital	Actuador / Compatible con:
Voltaje / DC 3.3 - 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

Relé / Relé digital controlado. / Con capacidad de gestionar un circuito de potencia de 10 A (NO) y de 5A (NC)	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Bomba de agua / Mini bomba de agua de 120 L/H.	Actuador / Compatible con:
Voltaje / DC 3 - 5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

Receptor IR y mando / Receptor de infrarrojos a 38 kHz y mando compatible con 17 teclas.	Actuador / Compatible con:
Voltaje / Mando con pila de botón CR2025 de 3V / Receptor 5V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Emisor IR / Módulo de transmisión IR que opera a 1,3 m con una frecuencia / central de 850nm-940nm.	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 5 V a 388 kHz	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

Pulsador / Botón pulsador	Actuador / Compatible con:
Voltaje / 3.3-5 V	Tipo de señal / Digital
	Tipo de conexión / 3 pines: Tierra – Voltaje – Señal (GVS)

2.1		CONJUNTO DE SENSORES Y ACTUADORES / SECUNDARIA – AVANZADO

Cables Dupont / Cables con conector hembra-hembra. / 20 cm de largo	Cableado / Compatible con:

Cable GVS / Cables de conexión de entradas y salidas. / G: tierra (Ground) / V: Voltaje / S: Señal	Cableado / Compatible con: